## Slide 1: Estadiamento linfonodal através do EBUS

## Slide 2: EBUS-TBNA
Calibre externo de 6,9 mm
Imagens são obtidas pela insuflação de um balão com salina na ponta do aparelho
Imagem é precessada
  Podem ser medidas
  Images podem ser congeladas
  Modo Doppler
22-agulha gauge
Notes: 2

## Slide 4: Miniprobe
Permite avanço até brônquios segmentares para biópsias periféricas de linfonodos ou nódulos
Canal de trabalho de 2,2mm

## Slide 17: Tomografia e PET
Tomografia de alta resolução permite identificar estruturais menores de 0,5mm
PET identifica processos metabolicamente ativos maiores que 10mm
Falsos positivos

## Slide 18: EUS-FNA
Único método que alcança (8-9)
Não alcança:
Hilar
Paratraqueal D
Pré-traqueal
Especificidade (83 a 100%)
sensibilidade (81-97%)
Ann. Surg. 2003; 238: 180-8; Chest. 1990; 98: 586-93;
Endoscopy. 1994; 26: 784-7; Ann. Thorac. Surg. 1996; 61: 1441-5
Chest. 2000; 117: 339-45; Lung Cancer. 2003; 41: 259-67
Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2003; 168: 1293-7

## Slide 19: Mediastinoscopia
Pré-traqueal, paratraqueal e mediastinal até estação 7
Cadeias acima de 8 não acessíveis.

## Slide 20: Broncosocpia com TBNA
Acesso a lesões adjacentes aos brônquios
Estações 8 e 9 são inacessíveis

## Slide 21: Conventional TBNA
Sensibilidade de 14 a 91% (operador-dependente)
Falha na inserção do catéter no interior do linfonodo
Depende do tamanho e da localização do linfonodo
Alta taxa de falso negativo
Chest. 1983; 84: 571-6
Chest. 1989; 96: 1228-32
Am. Rev. Respir. Dis. 1986; 134: 146-8
Chest. 2003; 123: 157-66
Chest. 2005; 128: 869-75
Notes: 21

## Slide 22: EBUS (MINIPROBE) TBNA
Acesso a lesões adjacentes aos brônquios
Acesso periférico
Estações 5-6 e 8-9 são inacessíveis

## Slide 23: EBUS TBNA (visão US direta)
Acesso a lesões adjacentes aos brônquios
Estações subaórticas (5-6) e paraesofágicas (8-9) são inacessíveis
Alta especificidade (100%) e sensibilidade (90%)

## Slide 24: Resultados do EBUS
Retrospectivo:
(jan- 2005 e jun – 2006)
152 pacientes submetidos a EBUS-TBNA com adenopatias intratórácicas ou em estadiamento de câncer
Notes: 24

## Slide 26: Estadiamento endoscópico minimamente invasivo de pacientes com suspeita de CA pulmonar
Comparação da acurácia diagnóstica de 3 métodos e suas combinações
  TBNA tradicional
  EBUS-FNA
  EUS-FNA
Notes: 26

## Slide 27: Resultados
138 pacientes:
  42 (30%) tinham LN malignos
  EBUS-FNA: mais sensível que TBNA:
    Detecção de 29 (69%) vs 15 (36%) dos LN malignos (P = .003).
  EUS + EBUS:
    sensibilidade: 93% [39/42]
    Valor preditivo negativo: 97% [96/99]
    Ambos maiores que métodos isolados
Notes: 27

## Slide 28: EBUS vs TC com LN mediastinais normais
100 pcts com NSCLC com TC sem aumento de LN mediastinais
119 bx (5-10 mm)
Aspirados 2r, 2l, 4r, 4l, 7, 10r, 10l, 11r and 11l
Malignidade em 19 pacientes dos 21 postivos
Sensibilidade de EBUS-TBNA: 92.3%
Especificidade: 100%
VPN: 96.3%
Notes: 28

## Slide 29: EBUS e Estadiamento
 | Sensibilidade | Especificidade | Acurácia Diagnósitca
TC | 76.9% | 55.3% | 60.8%
PET | 80% | 70.1% | 72.5%
EBUS-TBNA | 92.3% | 100% | 98%
Notes: 29

## Slide 30: Estadiamento de CA pulmonar
ACCP estadiamento mediastinal
  2002: Revisão em 2006
Principais recomendações
  Infiltrado mediastinal extenso
    Estadiamento invasivo não é necessário 2C
  Discreto aumento de LN mediastinal sem metástase
    Estadiamento por TC ou PET não é suficiente
    Necessário confirmação invasiva 1B
  Alargamento mediastinal por aumento ganglionar
    Técnicas de punção negativas
    Confirmar com mediastinoscopia (indeoendente da imagem) 1C
Notes: 30

## Slide 31: Estadiamento de CA pulmonar
  Tumor central ou N1
    Necessário estadiamento invasivo (mediastinoscopia)
    EBUS é uma alternativa 1C
    Tumor periférico, Estadio I, PET + em mediastino e sem metástases
    EBUS-TBNA é uma alternativa
    Confirmar resultados negativos por mediastinoscopia 1C
Notes: 31

## Slide 32: EBUS e mediastinoscopia
EBUS-TBNA
  502 pacients
  572 LN
    LN (2L, 2R, 3, 4R, 4L, 7, 10R, 10L, 11R e 11L)
    Diâmetro médio 1.6 (0,8 - 4.3)
    535 resultaram em diagnóstico (94%)
  Mediastinoscopia realizada para confirmar biópsia
    Sensibilidade 94%
    Especificidade 100%
    VPP 100%
  Sem relato de complicações
Notes: Probably the largest study to date.
32

## Slide 33: Conclusão
EBUS – TBNA
Seguro
Acurado
Minimamente invasivo
Ambulatorial (sedação)
Permite o diagnóstico de linfoadenomegalias benignas
Notes: mamografia