## Slide 1: TRATAMENTO ENDOSCÓPICO DO CÂNCER DE PULMÃO
ALTERNATIVAS AO LASER
MARCELO GERVILLA GREGÓRIO

## Slide 2: ELETROCAUTÉRIO
“THE POOR MAN´S LASER”

## Slide 3: CORRENTE ELÉTRICA
Dois tipos de corrente:
Direta: - marcapasso
- desfibrilador / cardioversor
- tens
Alternada: - Eletrocirurgia

## Slide 4: CORRENTE ALTERNADA
Caracterizada por reversibilidade rápida de polaridade (positivo para negativo).
A frequência desta oscilação é expressa em Hertz
Abaixo de 100 Hertz a corrente alternada pode despolarizar músculos e células nervosas
Os geradores de eletrocirurgia operam entre 500.000 e 3.000.000 Hertz.

## Slide 5: Variações da Corrente Alternada
Dois extremos:
Corte ou Vaporização
Coagulação

## Slide 6: Corte ou Vaporização
A corrente fica operante a maior parte do tempo.
A corrente é alta e a voltagem é baixa
Isto permite vaporização do tecido devido à densa concentração de energia elétrica com mínimo escape calórico lateral

## Slide 7: Corte ou Vaporização

## Slide 8: COAGULAÇÃO
A corrente fica inoperante 97% do tempo.
No tempo estreito em que o gerador está operante, ele produz calor.
A pausa existente entre os pulsos evita a vaporização do tecido.
A corrente á baixa e a voltagem é alta.
O calor se espalha ativando a coagulação.

## Slide 9: COAGULAÇÃO

## Slide 10: MISTURA
O equipamento gerador é dotado de um “blender” que combina estes dois efeitos.
A corrente utilizada varia de 10 a 80 W

## Slide 11: ARGÔNIO
O jato do gás de argônio passa através do eletrodo ativado sofrendo ionização. O gás gera faíscas que atingem a superfície do tecido ( fulguração)
Principal aplicação é a coagulação de superfícies sangrantes

## Slide 12: ARGÔNIO

## Slide 13: ELETROCAUTÉRIO

## Slide 14: EQUIPAMENTO
1- Probe estreito
2- Probe largo
3- Saca-bocado
4- Lâmina
5- Alça
1
2
3
4
5

## Slide 15: ELETROCAUTÉRIO
A necrose produzida pelo eletrocautério depende de:
Diferencial de voltagem entre tecido e “probe”
Superfície de contato
Resistência elétrica do tecido
Duração da energia aplicada
Presença de sangue e muco

## Slide 16: RISCOS DO PROCEDIMENTO
Perfuração da parede:
Pressão excessiva ou angulação perpendicular à superfície

## Slide 17: RISCOS DO PROCEDIMENTO
SANGRAMENTO:
Ação de corte rápida antes da coagulação de vasos.
Uso exclusivo de corrente de corte
Aplicação de força na alça de polipectomia, exercendo corte mecânico antes da coagulação

## Slide 18: RISCOS DO PROCEDIMENTO
IGNIÇÃO GASOSA :
Suplementação de Oxigênio acima de 50%
Ação de faíscas sobre materiais inflamáveis ( Sonda e broncoscópio)

## Slide 19: RISCOS DO PROCEDIMENTO
CHOQUE ELÉTRICO:
Contato do paciente com partes metálicas da mesa
Contato da ponta do broncoscópio com o dispositivo condutor ( alça ou probe)

## Slide 20: APLICAÇÕES
Restituir a permeabilidade aérea de forma completa (curativa), em tumores benignos.
Restituir a permeabilidade aérea de forma incompleta (paliativa), em tumores malignos.
Tratamento curativo de estágio inicial de carcinoma espino-celular em forma superficial, intraluminal e acessível ao broncoscópio

## Slide 21: LASER X ELETROCAUTÉRIO
Nd-Yag Laser vs Bronchoscopic eletrocautery for paliation of Symptomatic Airway obstruction
Tom Sutedja,MD CHEST, 1999; 116:1108-1112

## Slide 22: LASER X ELETROCAUTÉRIO
Estudo retrospectivo de 31 pacientes com câncer pulmonar não pequenas células, com obstrução sintomática intraluminal
17 pacientes tratados com Laser
14 pacientes tratados com Eletrocautério
CHEST, 1999; 116:1108-1112

## Slide 23: LASER X ELETROCAUTÉRIO
RESULT/GRUPO | LASER | ELETROCAUTÉRIO
MELHORA SINTOMÁTICA | 70% | 70%
MÉDIA DE SOBREVIDA | 8,0 + 2,5 MESES | 11,5 + 3,5 MESES
NÚMERO DE SESSÕES | 1,1 | 1,2
CUSTO MÉDIO (DÓLARES) | $5.321,00 | $4.290,00

## Slide 24: LASER X ELETROCAUTÉRIO
Impact of Endobronchial Eletrosurgery on the Need for Nd-Yag Laser Photoresection
Terrence D. Coulter,MD Atul C. Metha,MD CHEST, 2000; 118:516-521

## Slide 25: LASER X ELETROCAUTÉRIO
Selecionou 40 pacientes entre 118 candidatos à fotoressecção por laser.
Critérios:
< 50% de obstrução luminal
< 2cm de diâmetro em sua maior dimensão
Vascularização limitada

## Slide 26: LASER X ELETROCAUTÉRIO
Resultados:
42 (89%) dos 47 pacientes obtiveram alívio sem necessidade de ressecção por laser
Não teve a ocorrência de nenhuma complicação
Realizou a maioria dos procedimento em tempo inferior a 60 minutos, com broncoscópio flexível

## Slide 27: LASER X ELETROCAUTÉRIO
CONCLUSÕES:
Eletrocautério é um método seguro e eficaz para lesões endobrônquicas selecionadas.
Reduziu, neste estudo, em 36%, a indicação de procedimentos por laser.
O Eletrocautério apresenta a vantagem de custo e de consumir pouco tempo.

## Slide 30
HAMARTOMA
PÓS RESSECÇÃO

## Slide 31: CONCLUSÃO
A remoção endoscópica de tumores malignos ou benignos do tórax, que produzem obstrução da via aérea, através de eletrocautério endobrônquico é um método eficaz, seguro e de custo reduzido